РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

ДОМАХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 мая   2013 года	№81-СС/20

с.Домаха

Об утверждении

генеральной схемы очистки территории

Домаховского сельского поселения

Дмитровского района Орловской области

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды

Домаховский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить генеральную схему очистки территории Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области.

2.Принятое решение обнародовать в установленном порядке.

Глава муниципального образования                                А.Н.Василькова

Конец формы

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Домаховского сельского поселения Дмитровского района _______________А.Н.Василькова «15 » мая 2013г. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИИ ДОМАХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ с.Домаха, 2013 г. Разработчик: Администрация Домаховского сельского поселения Дмитровского района ИНН 5707003005 КПП 570701001 ОГРН 1025701256932 Местонахождение: 303251, с.Домаха , д.60 Дмитровского района Расчетный счет 40204810500000100212 в ГРКЦ ГУ БАНКА России по Орловской области г.Орел БИК 046402001 Тел./факс: (848649) 2-41-41, 2-41-30 Глава администрации Домаховского сельского поселения А.Н.Василькова Исп.Губанова Н.Д. 2-41-41 Введение Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях. Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области. Разработчиком схемы санитарной очистки Домаховского сельского поселения Дмитровского района Орловской области является администрация Домаховского сельского поселения . Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили: 1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 2.Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 3.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 1. Общие ПОЛОЖЕНИЯ Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема очистки территории Домаховского сельского поселения направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий. 1.1. Общие сведения Домаховское сельское поселение располагается на западе Дмитровского района Орловской области и граничит: На севере, западе и юге с Брянской областью; На северо-востоке с Друженским сельским поселением; На востоке с Алешинским сельским поселением; На юго-востоке с Березовским сельским поселением. Территория – 11,5 тыс. га или 9,2% от площади Дмитровского района. Население сельского поселения составляет 944 чел. на 01.01. 2012 г. или около 7,7% от общей численности Дмитровского района. В состав сельского поселения входят 11 населенных пунктов: с. Домаха, с. Большое Кричино, с. Малое Кричино, с. Упорой, д. Воронино, д. Кавелино, д. Любощь, п. Воскресенский, п. Журавка, п. Кенский, п. Никольский. Центром сельского поселения является с. Домаха, где проживает чуть более половины всего населения муниципального образования. Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Дмитровск) – 15 км, до регионального центра (г. Орел) – 108 км. Численность населения Домаховского СП на 01.01.2012 – 944 человека. Чуть более половины всего населения проживает в центре сельского поселения –с.Домаха, примерно по 18 % населения проживает в с.Большое Кричино и с.Упорой. Пять населенных пунктов имеют численность населения менее 10 человек ( д.Кавелино, д.Любощь, п.Воскресенский, п.Журавка, п.Кенский).Один населенный пункт не имеет населения- п.Никольский. Расчетная численность на перспективу – 789 человек. Общая площадь жилого фонда по состоянию на 1 января 2012 года составила 28,0 тыс.кв.м. общей площади. из них в муниципальной собственности – 0,01 тыс.кв.м. Застройка одноэтажная, в с.Домаха имеются 13 двухэтажных домов, 2 их них-многоквартирные. Перечень предприятий, организаций производственного и социально – культурного назначения, расположенных на территории поселения – ОАО «Агро-Продукт», магазины , бюджетные учреждения – администрация Домаховского сельского поселения, Домаховский сельский Дом Культуры, Домаховская библиотека, Домаховская врачебная амбулатория, МДОУ «Колобок» ,муниципальное образовательное учреждение «Домаховская общеобразовательная школа», отделение почтовой связи в с.Домаха и в с.Упорой. Централизованная канализация обеспечивает сток вод от многоквартирных домов в с.Домаха, в частных домовладениях централизованная канализация отсутствует. 1.2 . ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Климат сельского поселения умеренно-континентальный, умеренно-влажный. Средняя температура января — минус 8 -10 градусов. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – плюс 18 -19 градусов. За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 490 до 590 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью – больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур. Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая месяца. Первые осенние заморозки наблюдаются в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Высота снежного покрова достигает 23 – 28 см. Разрушается снежный покров в начале первой декады апреля. Средняя глубина промерзания почвы находится в пределах 65 - 85 см и только в самые суровые зимы она достигает 100 – 130 см. Размерзание почвы весной происходит быстро. Энергичное таяние снега вызывает создание мощных водных потоков, стекающих по оттаивающей поверхности почвы, которые уносят с собой самую плодородную часть почв и тем самым способствуют росту эрозии на берегах и склонах гидрографической сети. Ветровой режим характеризуется преобладанием западных, юго-западных и южных ветров. В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках. 1.3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Рельеф Территория поселения расположена в центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагов и балок. Большая часть территории лежит на высоте 220 - 230 м над уровнем моря. Преобладающими элементами рельефа являются местные водораздельные плато и Балки – широкие, сильно разветвлены, их крутизна . Наблюдаются эрозионные процессы (водная эрозия), которые представлены плоскостной и линейной эрозиями. 1.4 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Водные ресурсы Водные ресурсы Домаховского сельского поселения представлены поверхностными и подземными водами. Основным источником поверхностных вод являются реки Нерусса, Расторог, Рябиновка, Упоройка и Тванка. Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Минерально-сырьевые ресурсы На территории Домаховского сельского поселения нет залежей полезных ископаемых. Лесные ресурсы Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района В с. Домаха сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия Домаховского поселения. На территории Домаховского поселения находится сельскохозяйственное предприятие, основными направлениями хозяйственной деятельности которых является зерновых и зернобобовых культур, рапса. Показатель жилищной обеспеченности значительно выше прогнозируемого проектом генплана, однако, это произошло не из-за увеличения нового строительства, а за счет снижения численности населения. Однако, необходимый минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового назначения в целом соответствует нормам СниП. Сравнительная характеристика проектных показателей № п/п Наименование Проект 2007г. 2025г. 1. Население, чел. 1045 789 2. Жилой фонд, тыс.м2 26,8 25,3 3. Жилобеспеченность, м2/чел. 31 32,8 4. Ввод нового жилья, м2 - - Как видно из переведенных данных, наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с высокой смертностью и низкой рождаемостью. Естественный прирост населения в поселении снижается. В период 2002-2006г.г. рождаемость населения в среднем практически держится на уровне – 2 чел/год, показатель смертности – 12 чел/год . Вывоз твердых бытовых и некоторых промышленных отходов 3-4 класса опасности в из населенных пунктов Домаховского поселения осуществляет население на площадку для размещения ТБО, а затем МУП «Благоустройство» по договору с администрацией Домаховского сельского поселения . Несанкционированные свалки своевременно ликвидируются. Согласно данным с площадки по сбору ТБО МУП «Благоустройство вывезено» ТБО в следующих объемах: Год Данные, о количестве ТБО вывезенных МУП «Благоустройство», тонн 2010 12 2011 10 2 . Земельные ресурсы Домаховское сельское поселение входит в центральную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства района. Специализация сельского хозяйства поселения– зерновая. Домаховское сельское поселение занимает территорию 11800,0 га . Средний размер участка под индивидуальное жилое строительство составляет 0,25-0,40 га. 3. Анализ современной автодорожной сети В настоящее время основной вид путей сообщения в поселении – автомобильные дороги, которые обеспечивают связь с областным и районным центрами, с г.Железногорск Курской области,со ст.Комаричи Брянской области. Административный центр Домаховского поселения – с.Домаха, которое находится в 108 км от г.Орла, в 15 км от г.Дмитровска, в 9 км от железнодорожной станции Комаричи. Приоритетные направления и меры по развитию транспортного комплекса направлены на поддержание устойчивости и совершенствования имеющейся сети автодорог и объектов внешнего транспорта. Каркас транспортной сети Домаховского поселения формируется дорогами регионального значения: «Орел- Дмитровск-Комаричи», протяженностью 118 км.; дорогами общего пользования местного значения, протяженностью 13,8 км., являющиеся собственностью муниципальных образований Возможность выезда на региональную дорогу «Орел- Дмитровск- Комаричи » позволяет оценивать положение Домаховского поселения как благоприятное для развития отраслей экономики, ориентированных на вывоз по части производимой в поселении сельскохозяйственной продукции и развитие агропромышленного комплекса. Транспортное обслуживание осуществляется автобусными маршрутами. Водный и воздушный транспорт – отсутствует. Дороги местного значения –грунтовые без твердого покрытия. Автотранспортных предприятий и АЗС на территории Домаховского поселения нет. 4. Водоснабжение Существующее положение. Водоснабжение населенных пунктов поселения, а также сельскохозяйственного производства осуществляется за счет подземных вод, посредством артезианских скважин, колодцев и родников. Централизованная система водоснабжения имеется в с. Домаха,с.Большое Кричино, с.Малое Кричино, с.Упорой, в остальных используют шахтные колодцы и родники. В населенных пунктах поселения намечаются системы водопровода, обеспечивающие потребности в воде, соответствующей требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты, требующие воду питьевого качества. Источники централизованного водоснабжения все подземные, водоочистке не подвергаются. Водопроводные сети и сооружения имеют различные степени износа: разводящие сети, водонапорные башни от 60 до 90%. Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения обеспечивают потребности в воде на хозяйственно-питьевое водоснабжение, коммунально-бытовые нужды и др. Источником водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды. Во всех населенных пунктах поселения намечаются системы водопровода, обеспечивающие потребности в воде населения поселения, общественно-коммунальных объектов, сельскохозяйственных предприятий . Приоритетным является развитие сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, где имеются школы, медицинские учреждения, объекты соцкультбыта и т.д. Водопотребление большинства населенных пунктов составляет до 100 м3/сут, а с учетом в личных хозяйствах – до 150 м3/сут. Основным водопотребителем поселения является с.Домаха . Учитывая негативное влияние на здоровье населения поселения потребления недоброкачественной воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и достаточном количестве. Решение данной проблемы осуществимо только программным методом. Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды. Нормы водопотребления и прогнозные расчетные расходы воды Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. № п/п Наименование Нормы водопотребления, л/сут. I-ая очередь Расчетный срок 1. Населенные пункты с численностью населения более 100 человек 120 160 2. Тоже с населением менее 100 человек 100 120 Данные нормы включают расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расходы воды на предприятий, передаваемый от водопровода принят в размере 15% от расхода хозяйственные и питьевые нужды для населения в целом по поселению на расчетный приведен ниже, в таблице. Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта и рассчитываются на следующих стадиях проектирования. Прогнозные расходы воды по поселению в целом № п/п Наименование населенного пункта Расходы воды, м3/сут. от населения | от животноводства от производства прочие Суммарные 2010г 2025г 2010г 2025г 2010г 2025г 2010г 2025г 2010г 2025г 1 Домаховское сп 193 234 214 256 58 67 34 37 541 594 Выводы: Общий потребный расход воды хозпитьевого качества определен на расчетный срок 104 м3/сут. Источником водоснабжения повсеместно сохраняются подземные воды. Забор предусматривается из артезианских скважин. Во всех сельских населенных пунктах предусматривается реконструкция существующих или строительство новой централизованных системы водоснабжения в южной части с.Большое Кричино. В большинстве населенных пунктов расход воды на расчетный срок составляет 100-120 м3/сут . В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения: – водозаборные скважины с погружными насосами; – водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей; – водонапорная башня или подземный контррезервуар. В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. В подземных водах, распространенных на территории поселения, в отдельных скважинах возможно повышенное содержание железа. В этом случае в системе водоснабжения предусматривается установка обезжелезивания. Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам. Зоны санитарной охраны Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов. В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины . Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 5. Хозяйственно-бытовая канализация Существующее положение. Централизованная система канализации имеется в с.Домаха, которая обеспечивает сток вод от 2-х многоквартирных домов, Домаховской школы и Домаховской амбулатории, в остальных населенных пунктах отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы незначительной производительности . На основании СНиП 2.04.03.85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающих коэффициентов: Расходы сточных вод составят: № п/п Наименование | Расходы сточных вод, м3/сут. 2012г 2025г 1. Жилая и общественная застройка 102 104 2. Предприятия, производственные зоны сельхозпредприятий, прочие расходы 37 39 3. Общий прогнозный расход сточных вод по поселению 139 143 На расчетный срок в населенных пунктах и на объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем канализации. Хозяйственно-бытовая канализация каждого населенного пункта намечается локальной. Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод. 6.Современное состояние системы санитарной очистки и уборки В настоящее время достаточно четкая система очистки поселения от отходов производства и потребления не осуществляется, в результате чего образуются несанкционированные свалки. Санкционированные места размещения отходов имеется площадка для сбора ТБО. Селективный сбор отходов не ведется. Хотя в настоящее время заключен договор на вывоз отходов с территории Домаховского сельского поселения на полигон ТБО в п. Комаричи . Твердые отходы вывозится транспортом по договору с администрацией сельского поселения. 6.1.1. Сбор, удаление и размещение отходов Санитарная очистка территории. Отходы производства и потребления Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места общественного пользования, места отдыха. Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, ветеринарные объекты . Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (клуб, школа, детский сад, ФАП, магазины) должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных площадках. Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться в установленном порядке. Исполнение и контроль возложен на специалиста администрации Домаховского сельского поселения, должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями администрации поселения. Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки и другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается. Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Выделяются следующие этапы обращения с отходами:  образование (жилые и административные здания, школа, магазины, клуб, и т.д.);  сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);  использование (фактически, в сельском поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);  обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в ФАП);  транспортировка осуществляется силами жителей сельского поселения на площадку сбора ТБО ;  размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза). На каждом этапе специалист Администрации Домаховского сельского поселения должен проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как, организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления. Кроме того, сельское поселение заключило договор на вывоз отходов на полигон ТБО в п.Комаричи. Первый шаг в осуществлении намеченных планов – организация селективного сбора отходов населением. При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов (отходы потребления). Таким образом, при селективном сборе отходов и дополнительной сортировки на полигоне можно выделить самые крупные по объему фракции: бумагу, пищевые отходы, полимерные отходы, металлолом. Они составляют до 60-70 % от общего количества отходов. В сельской местности пищевые отходы используются в качестве корма домашних животных. Так же необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Домаховского сельского поселения будут являться: - разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки сельских населённых пунктов; - ликвидация несанкционированных свалок; - организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО в п.Комаричи; Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, т.е. населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д. Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторичного сырья, содержащегося в твердых бытовых отходов жилого фонда. Перечень объектов социально-культурного назначения, расположенных в Домаховском сельском поселении № п/п Наименование населенного пункта Школа, площадь шт./мест Учреж-дение культуры, шт/кв.м. ФАПы, шт.больницы Магазины, Шт./ торг. пл. Кв.м. Водопровод /протяжен., км. Протяженность дорог. км. 1 с. Домаха 1/50 д.с.1/13 1/50 1 3/75 8 7,3км. 2. с.Большое Кричино - - 1/40 2 1.5 3. с.Малое Кричино 1.5 1.5 4. с.Упорой 3 2.5 Итого 2/63 1/50 1 4/115 14.5 12,8 6.2.1. Твердые бытовые отходы Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д. Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере, зависит от местных условий. На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:  степень благоустройства зданий;  вид топлива при местном отоплении;  наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;  климатические условия. При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках. Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования. Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов. Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», К основным положениям Рекомендаций можно отнести:  работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики, основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;  нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;  нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клуб, школа, детский сад) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на ФАП, амбулаторию – на 1 посещение ;  при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;  нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;  работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет. Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования. Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов. Серьезная ситуация в поселении складывается со сбором, переработкой и захоронением отходов производства и потребления. Вывоз твердых бытовых и некоторых промышленных отходов 3-4 класса опасности в населенных пунктах осуществляет население на площадку по сбору ТБО, а МУП «Благоустройство» по договору с администрацией сельского поселения на полигон ТБО в п.Комаричи. Несанкционированные свалки своевременно ликвидируются. Таблица 5 № п/п Источник образования отходов Среднегодовая норма образования и накопления Предлагаемые нормы образования и накопления кг куб.м. кг куб.м. 1 Общая норма накопления ТБО по не благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел. 100-200 0,2 на 1 жителя 100 0,2 2 Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека) 40-70 0,2-0,3 40 0,2 3 Школа 24 на 1 учащегося 0,12 на 1 учащегося 24 на 1 учащегося 0,12 на 1 учащегося 4 Продовольственный магазин 120 на 1 кв. м. площади 0,46 на 1 кв. м. площади 56* 0,20* 5 Промтоварный магазин 30 на 1 кв. м. площади 0,15 на 1 кв. м. площади 6 Театр, кинотеатр (клубные учреждения) 30 на 1 место 0,2 на 1 место 15** на 1 место 0,1** на 1 место 7 Фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики 120 на 1 посещение 0,7 на 1 посещение 60*** на 1 посещение 0,20*** на 1 посещение *в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади; **клубные учреждения в сельском поселении, как правило, посещаются в выходные и праздничные дни, в связи с чем, норму образования отходов и целесообразно сократить на 50% (15 кг на 1 место), плотность отходов также предлагается уменьшить до 50%, (0,1 куб.м. на 1 место) т.к., в результате посещения клубных учреждений образуются в основном упаковочные материалы (отходы от распаковки чипсов, сухариков, шоколада, мороженого, сигарет и т.п.); *** в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение). Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными. 6.2.2. Жидкие отходы К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора. В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализования жилищного фонда должно постоянно снижаться. Норма накопления жидких бытовых отходов на одного человека, проживающего в неканализованных домовладениях, находится в пределах 2-3,5 куб.м. S= N * 2,5 S- расчетный объем отходов N-кол-во жителей Число жителей, проживающих в канализованных домовладениях, составляет 250 человек, расчетный объем жидких отходов составит: S=203 * 2,5 = 507,0 куб.м. Расчетно-суточное накопление жидких отходов, подлежащих вывозу, составит: 507/104 =4,9 куб.м., где  104 – число дней по вывозу (2 раза в неделю) Среднее расстояние вывоза жидких бытовых отходов составит более 5 км. В качестве расчетной ассенизационной машины принимается марка КО-503, которая при данном расстоянии вывоза, согласно «Правилам технической эксплуатации спецмашин» имеет производительность 3,16 куб. м./час 12/10,5 * 3,16 * 0,75 = 1 машина Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Жидкие отходы с территории Домаховского сельского поселения будут вывозиться по заявкам ассенизационной машиной на очистные сооружения в г. Дмитровск. Устройство бытовой канализации в других населенных пунктах Домаховского сельского поселения не планируется. Водонепроницаемые выгребы в таких населенных пунктах отсутствуют, что делает невозможным сбор и вывоз жидких отходов, устройство выгребных ям произведено по типу септиков, откачка жидких отходов не требуется. 6.2.3. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий поселения. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и др.) Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующего уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Устройство на улицах палаток, ларьков для продажи должно быть согласовано санитарными службами . Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 15м., осуществляет хозяин павильона. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается. В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCI) запрещается, а при обработке химическими материалами для предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределение реагентов. Запрещается перемещение, переброска и складирования льда, загрязненного снега на площади зеленых насаждений. Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержание территории населенных мест. На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в контейнеры или мешки для мусора. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, клубных помещений, предприятий торговли и т.д. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 м. При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов. На территории Домаховского сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию. На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса опасности окружающей среды администрация Домаховского сельского поселения планирует организовать их сбор и хранение. Для этих целей выделяется специальное помещение, где будет установлен металлический герметичный контейнер. Специалист администрации Домаховского сельского поселения организует сбор, вывоз и передачу отходов с периодичностью 1 раз/год. Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах. Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается. Виды отходов, не подлежащие к размещению на полигоне ТБО должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии. Расчет количества образующих отходов производится: М = Н х К М-Количество образующихся отходов Н-норматив образования К- кол-во человек Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице № п/п Наименование отхода Норматив образо- вания, Н Обоснование для образования отхода, тонн Количество образую- щихся отходов, тонн 1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак - - 0,030* 2 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 100 М = Н х К 100х850=85 94,4 3 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 40 М = Н х К 40 х 10 = 0,40 0,400 4 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 56 Всего 4 магазина с торговой площадью 261,7 кв.м. 56 х 261,7 =14,66 14,66 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 6 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 24 кг на 1 учащегося 24х55 = 1,32 1,32 7 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий 30 на 1 посещение Посещаемость до 50чел – 1 клуб, 30 х 50 = 1,50 1,50 8 Полиэтиленовая тара поврежденная - - 0,050* 9 Отходы полиэтилена в виде пленки - - 0,100* 10 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) - - 0,100* 11 Лом черных металлов несортированный - - 0,1600* 12 Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак - - 0,0350* 13 Отходы упаковочного картона незагрязненные - - 0,090* * прогнозируемые данные. Примечание. Расчет произведен на количество жителей – 850 человек В таблице приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории Домаховского сельского поселения. № п/п Наименование отхода Код по ФККО Класс опасности Планируемый объем образования отходов, тонн Место размещения отхода 1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 3533010013011 1 0,030* Вывоз 1 раз/год в Домаховское сельское поселение для передачи в специализированное предприятие, имеющее соответствующий вид лицензии 2 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004 85,0 Вывоз полигон ТБО в п.Комаричи 3 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 91200401004 4 0,400 Вывоз полигон ТБО в п.Комаричи 4 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005 5 14,66 Вывоз полигон ТБО в п.Комаричи 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005 5 Вывоз полигон ТБО в п.Комаричи 6 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005 5 1,32 Вывоз полигон ТБО в п.Комаричи 7 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий 9120140001005 5 1,50 Вывоз полигон ТБО в п.Комаричи 8 Полиэтиленовая тара поврежденная 5710290313995 5 0,050* Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии 9 Отходы полиэтилена в виде пленки 5710290201995 5 0,100* Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии 10 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) 3140080201995 5 0,100* Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии 11 Лом черных металлов несортированный 3513010001995 5 0,160* Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии 12 Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак 3531010313995 5 0,035* Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии 13 Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005 5 0,090* Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии Всего отходов, вывозимых на свалку 103,385 Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Домаховского сельского поселения (с учетом всех населенных пунктов), составит 113,16 тонны в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений). 120 кг на 1 жителя в год или 328 грамм в сутки. Периодичность вывоза отходов зависит от количества образующихся отходов. Для организации селективного сбора отходов предлагается установить контейнеры для сбора отходов стекла, полиэтилена, ПЭТ бутылок, металлолома, отходов упаковочного картона. Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. эти виды отходов используются на корм домашним животных. Для вывоза отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами должен быть заключен договор с предприятиями-потребителями, имеющие соответствующие виды лицензий. 6.3.5. Транспортно-производственная база В настоящее время в Домаховском сельском поселении отсутствует парк специализированной техники для уборки мусора, также для сбора и транспортировки ТБО и жидких отходов. |
| --- | --- | --- |